ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства Хлорамин Б

Инструкция по применению разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России.

Инструкция предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Средство “Хлорамин Б” представляет собой натриевую соль хлорамида бензолсульфокислоты, выпускается в виде кристаллического порошка от белого до светло-желтого цвета со слабым запахом хлора. Содержание активного хлора в средстве составляет 24 – 27 процентов.

Применяется в виде активированных и неактивированных растворов.

Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя – шесть  лет. Срок хранения неактивированных растворов - 15 дней (при условии хранения в темном прохладном месте в закрытой емкости). Активированные растворы используют сразу после приготовления.

Выпускается в полиэтиленовых пакетах по 300 г и в мешках массой 15 килограмм.

1.2 Средство “Хлорамин Б” обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза),  грибов рода Кандида, вирусов, дерматофитов, возбудителей особо опасных инфекций - чумы, сибирской язвы,  холеры.

1.3 Средство “Хлорамин Б” по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007–76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, умеренно токсично при парентеральном введении, малоопасно по степени летучести, в виде порошка обладает выраженным местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз и слабым сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы до 1% (по препарату) при многократных воздействиях не вызывают местно-раздражающего действия, а рабочие растворы более 1 процента - вызывают сухость кожи, в аэрозольной форме вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК для хлора в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м3.

1.4 Средство “Хлорамин Б” предназначено для обеззараживания поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, дерматофитиях, кандидозах, особоопасных инфекциях (сибирская язва, чума, холера) при проведении заключительной, текущей и профилактической дезинфекции в инфекционных очагах, лечебно-профилактических учреждениях, детских учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 Средство “Хлорамин Б” применяют в виде неактивированных и активированных аммонийными солями или аммиаком растворов.

2.2 Рабочие растворы средства “Хлорамин Б” готовят в эмалированной, стеклянной или полиэтиленовой посуде путем размешивания порошка в воде до полного растворения в соответствии с расчетами, приведенными в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Приготовление неактивированных растворов средства “Хлорамин Б”

| Концентрация рабочего раствора, % | Количество средства “Хлорамин Б” (г), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
| по препарату | по активному хлору | 1 л раствора | 10 л раствора |
| 0,20 | 0,05 | 2,0 | 20 |
| 0,50 | 0,13 | 5,0 | 50 |
| 0,75 | 0,19 | 7,5 | 75 |
| 1,00 | 0,25 | 10,0 | 100 |
| 2,00 | 0,50 | 20,0 | 200 |
| 3,00 | 0,75 | 30,0 | 300 |
| 4,00 | 1,00 | 40,0 | 400 |
| 5 | 1,25 | 50,0 | 500 |

Примечание: концентрация раствора по активному хлору рассчитана при содержании в средстве 25 % активного хлора

Для более быстрого растворения средства “Хлорамин Б” следует использовать воду, подогретую до 50-60° С.

Для придания моющих свойств к рабочим растворам средства “Хлорамин Б” можно добавлять моющее синтетические средство, разрешенное для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (Лотос, Лотос-автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс) в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г/10 л раствора).

2.3 Активированные растворы средства “Хлорамин Б” готовят путем добавления к его рабочим растворам активатора (одну из аммонийных солей – хлористого, сернокислого, азотнокислого аммония, или аммиака). Соотношение количества аммонийной соли и количества активного хлора в рабочем растворе составляет 1:2 , а аммиака и количества активного хлора – 1:8

Активированные растворы применяют сразу после приготовления. При приготовлении активированных растворов средства “Хлорамин Б” пользуются расчетами, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Приготовление активированных растворов средства “Хлорамин Б”

| Концентрация раствора по препарату, % | Концентрация раствора по активному хлору, % | Количество активатора (г), добавляемое к: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  |  | аммонийная соль | аммиак 10%-ный | аммонийная соль | аммиак 10%-ный |
| 0,5 | 0,13 | 0,65 | 0,16 | 6,5 | 1,62 |
| 1,0 | 0,25 | 1,25 | 0,31 | 12,5 | 3,12 |
| 2,5 | 0,63 | 3,15 | 0,79 | 31,5 | 7,88 |
| 4,0 | 1,00 | 5,0 | 1,25 | 50,0 | 12,50 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА “ХЛОРАМИН Б”

3.1 Растворы средства используют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, белья, посуды столовой и лабораторной, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, пластмасс, резин.

Допускается использование растворов средства “Хлорамин Б” с добавлением любого синтетического моющего средства, разрешенного для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г/10 л раствора).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

3.2 Поверхности в помещениях (стены, пол, двери и др.) и санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) протирают ветошью, смоченной в растворе средства или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа “Квазар” . Норма расхода средства при протирании – 150 мл/м2поверхности, при использовании раствора с моющим средством – 100 мл/м2, при орошении - 300 мл/м2(гидропульт, автомакс), - 150 мл/м2 (распылитель типа “Квазар”). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой, помещение проветривают до исчезновения запаха хлора.

3.3 Белье замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулезе, дерматофитиях, сибирской язве – 5 л/кг). Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.4 Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.5 Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, и лабораторную полностью погружают в раствор средства при норме расхода 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.6 Дезинфекцию предметов ухода за больными проводят способами орошения, протирания или погружения, игрушек – способом погружения в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.7 При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью погружают в рабочий раствор средства, имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

По окончании дезинфекции изделия из металлов и стекла промывают под проточной водой в течение 3 минут, а из резин и пластмасс – не менее 5 минут.

3.8 Режимы дезинфекции объектов растворами средства “Хлорамин Б” приведены в табл. 3-11.

3.9 В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах дезинфекцию различных объектов проводят по режимам, указанным в табл. 3.

3.10 В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах при проведении профилактической дезинфекции обработку объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (табл. 8).

3.11 При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях руководствуются режимами, представленными в табл. 12.

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов неактивированными растворами средства “Хлорамин Б” при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.) | 0,5 1,0 0,75* | 120 60 60 | Протирание или орошение Протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 1,0 0,75* | 60 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 3,0 | 300 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 0,75* | 60 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из резин, металлов, пластмасс, стекла | 1,0 | 30 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Погружение |

Примечание: * - с добавлением моющего средства в количестве 0,5 %

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов неактивированными растворами средства “Хлорамин Б” при гриппе и других ОРВИ (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, риновирусная инфекции и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату,% | Времяобеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.) | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда столовая без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь | 0,5 | 60 | Погружение |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства “Хлорамин Б” при энтеральных вирусных гепатитах, ВИЧ-инфекции, энтеро-, ротавирусных инфекциях, полиомиелите и др. вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Неактивированные растворы средства | Активированные растворы средства | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрациярабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.) | 1,0 3,0 2,0* | 60 30 30 | 0,5 - - | 30 - - | Орошение или протирание Протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 1,0 2,0* | 60 30 | 0,5 - | 30 - | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 2,0* 3,0 | 60 30 | 0,5 - | 60 - | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0* | 60 | - | - | Погружение |
|  | 3,0 | 60 | - | - |  |
| Белье, незагрязненное выделениями | 1,0 | 30 | - | - | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 2,0* 3,0 | 60 30 30 | 0,5 - - | 30 - - | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 2,0* 3,0 | 60 30 30 | 0,5 - - | 30 - - | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 2,0* 3,0 | 60 60 | 0,5 - | 30 - | Погружение, орошение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов резин, пластмасс, стекла | 2,0* 3,0 | 60 60 | - - | - - | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 3,0 2,0* | 60 30 30 | 0,5 - - | 30 - - | Протирание или орошение Протирание |
| Уборочный инвентарь | 2,0* 3,0 | 60 60 | 0,5 - | 30 - | Погружение |

Примечание: *- с добавлением моющего средства в количестве 0,5 %

Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов неактивированными растворами средства “Хлорамин Б” при парентеральных вирусных гепатитах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.) | 1,0 3,0 | 60 30 | Орошение или протирание |
| Посуда столовая с остатками пищи | 1,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 3,0 | 60 | Погружение |
| Бельё, загрязненное кровью | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 3,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 3,0 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 3,0 | 60 | Погружение |
| Резиновые перчатки | 3,0 | 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 30 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 3,0 | 120 60 | Погружение |

Таблица 7

Режимы дезинфекции объектов растворамисредства “Хлорамин Б” при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Неактивированные растворы средства | Активированные растворы средства |
| --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора по препа-рату, % | Время обеззараживания, мин | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др. | 5,0 | 120 | 0,5 | 120 | Орошение или протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 5,0 | 240 | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 5,0 | 360 | 0,5 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 5,0 | 360 | - | - | Погружение |
| Белье незагрязненное | 5,0 | 240 | 1,0 | 60 | Замачивание • |
| Белье загрязненное | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 5,0 | 240 | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Погружение, орошение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 5,0 | 360 | - | - | Погружение |
| Посуда лабораторная | 5,0 | 360 | - | - | Погружение |
| Мокрота больных туберкулезом | 5,0 | 720 | 2,5 | 240 | Мокроту залить раствором в соотношении: 1 часть мокроты и 2 части раствора |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 360 | 0,5 | 120 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Погружение |

Таблица 8

Режимы дезинфекции объектов растворами средства “Хлорамин Б”

при дерматофитиях и кандидозах

| Объект обеззараживания | Неактивированные растворы средства “Хлорамин Б” | Активированные растворы средства “Хлорамин Б” | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.) | 5,0 | 60 | 1,0 | 60 | Орошение или протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 5,0* | 60 | - | - | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 5,0* | 240 | - | - | Погружение |
| Посуда лабораторная | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |
| Белье | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Расчески, ножницы, одежные и головные щетки, мочалки, губки, заколки для волос | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 5,0 | 240 | - | - | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |

Примечание: * - режим дезинфекции при кандидозах

Таблица 9

Режимы обеззараживания объектов активированными растворами средства “Хлорамин Б” при сибирской язве

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.) | 4,0 | 120 | Двукратное протирание или двухкратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда столовая с остатками пищи | 4,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 4,0 | 60 | Погружение |
| Белье | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда из-под выделений | 4,0 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техничес-кое оборудование | 4,0 | 120 | Двукратное протирание или двухкратное орошение с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь | 4,0 | 120 | Погружение |

Таблица 10

Режимы обеззараживания объектов растворами средства “Хлорамин Б” при чуме

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, %* | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 3,0 1,0** | 60 60 | Протирание или орошение |
| Посуда столовая, чайная | 2,0 | 30 | Погружение |
| Белье | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за Больными | 3,0 1,0** | 60 60 | Погружение |
| Выделения больного (кал, моча) | 5,0 | 120 | Заливают двойным объемом раствора |
| Посуда из-под выде- лений | 3,0 | 120 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Погружение |

Примечание: * - температура раствора 500С

**- активированные растворы

Таблица 11

Режимы обеззараживания объектов неактивированнымирастворами средства “Хлорамин Б” при холере

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда чайная, столовая | 1,0 | 30 | Погружение |
| Белье | 1,0 | 240 | Замачивание |
| Игрушки | 0,5 | 30 | Погружение |
| Посуда из-под выделений (горшки, ведра, подкладочные клеенки, судна и др.) | 1,0 | 30 | Погружение |
| Санитарно- техническое оборудование | 1,0 | 60 | Двукратное протирание или двухкратное орошение с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 30 | Погружение |

Таблица 12

Режимы дезинфекции объектов неактивированными растворами средства “Хлорамин Б” при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирурги ческие отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 1,0 3,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактичес-кие учреждения | 5,0 | 120 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологичес-кие лечебно-профилак- тические учреждения | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,5 1,0 0,75** | 120 60 60 | Протирание или орошение Протирание |

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции;

** - с добавлением моющего средства в количестве 0,5%.

  - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 К работе со средством “Хлорамин Б” не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам.

4.2 Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.3 Работы способом протирания рабочими растворами до 1% (по препарату) включительно можно проводить в присутствии пациентов.

4.4 Работы с рабочими растворами средства способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ–67 или РУ–60М с патроном марки В и глаз – герметичными очками. Обработку следует проводить в отсутствии больных.

4.5 Все работы с активированными растворами средства следует проводить в защитном костюме и в противогазе ГП–80.

4.6 Обработанные помещения следует проветривать в течение 15–30 минут до исчезновения запаха хлора.

4.7 Емкости для замачивания белья, предметов ухода за больными, посуды и изделий медицинского назначения должны быть плотно закрыты.

4.8 Средство следует хранить в сухом, прохладном, темном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания.

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При несоблюдении мер предосторожности возможны острые раздражения органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание, слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль.

При появлении раздражения верхних дыхательных путей и глаз пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко. При необходимости обратиться к врачу.

5.2 При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.3 При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

5.4 При попадании средства в глаза промыть их проточной водой в течение 10-15 мин, при раздражении слизистых оболочек закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

6 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

6.1 Контролируемые показатели и нормы

По показателям качества средство “Хлорамин Б” должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 13.

| №№ п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах | Кристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета со слабым запахом хлора |
| 2 | Массовая доля активного хлора, %, | 24 -27 |
| 3 | Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на гидроксид натрия (NaOH), %, не более | 0,3 |

6.2 Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства определяют визуально.

Запах определяют органолептически.

6.4 Определение массовой доли активного хлора

Метод основан на взаимодействии активного хлора средства с калием йодистым и титровании выделившегося йода серноватистокислым натрием (тиосульфатом натрия) в присутствии крахмала в качестве индикатора. Диапазон определения от 10 до 40 %.

6.4.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы

Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Цилиндры 3-25, 3-50 по ГОСТ 1770-74.

Капельница 2-50 по ГОСТ 25336-82.

Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74, чда; раствор с массовой долей 10 %, свежеприготовленный.

Натрий серноватистокислый по ГОСТ 27068-86, чда; раствор молярной концентрации с(Na2S2O3 × 5 Н2О) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.); готовят по ГОСТ 25794.2-83.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, чда; раствор с массовой долей 10 %.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, чда; раствор с массовой долей

0,5 % готовят по ГОСТ 4919.1-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.4.2 Выполнение измерений

Навеску средства массой около 0,2 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3 и растворяют в 50 см3 воды. Затем в колбу цилиндром приливают 10 см3 раствора йодистого калия, 20 см3 раствора серной кислоты, закрывают пробкой, перемешивают и помещают в темное место на 5 минут. Выделившийся йод титруют раствором серноватистокислого натрия до светло-желтой окраски раствора, после чего прибавляют 1- 2 см3раствора крахмала и продолжают титрование при тщательном перемешивании до обесцвечивания раствора.

6.4.3 Вычисление результатов измерений

Массовую долю активного хлора в процентах (Х) вычисляют по формуле

, (1)

где V – объем раствора серноватистокислого натрия молярной концентра-

ции точно с (Na2S2O3 . 5 Н2О) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), израсходо-

ванный на титрование, см3;

0,003546 – масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора сернова-

тистокислого натрия молярной концентрации точно с(Na2S2O3 .

5 Н2О) = 0,1 моль/дм3 (0,1н.), г;

m – масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа

+ 2,5% при доверительной вероятности Р = 0,95.

6.5 Определение массовой доли щелочных компонентов в пересчете на гидроксид натрия

Метод основан на титровании щелочных компонентов средства раствором соляной кислоты в присутствии индикатора – фенолфталеина. Диапазон определения от 0 до 0,4%.

6.5.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы

Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Цилиндр 3-100 по ГОСТ 1770-74.

Капельница 2-50 по ГОСТ 25336-82.

Бюретка 1-3-2-10-0,05 по ГОСТ 29251-91.

Кислота соляная, по ГОСТ 3118-77, чда; раствор молярной концентрации

с (HCl ) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.); готовят по ГОСТ 25794.1-83.

Фенолфталеин по ТУ 6-09-5360-88; спиртовой раствор с массовой долей 1 %; готовят по ГОСТ 4919.1-77.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Вода дистиллированная, не содержащая углекислоту; готовят по ГОСТ

4517-87.

6.5.2 Выполнение измерений

В конической колбе вместимостью 250 см3 с точностью до 0,0002 г взвешивают 5 г средства. Навеску растворяют в 100 см3 воды, прибавляют 3-4 капли спиртового раствора фенолфталеина. Содержимое колбы перемешивают и титруют раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора.

Допускается титрование на автоматической титриметрической лабораторной установке Т-108 до заданной точки (рН=9.0) или на другой установке с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

6.5.3 Вычисление результатов измерений

Массовую долю щелочных компонентов в пересчете на гидроксид натрия в процентах (Х1) вычисляют по формуле

, (2)

где V – объем раствора соляной кислоты молярной концентрации точно

с (HCl)=0,1 моль/дм3 (0,1 н.), израсходованный на титрование, см3;

0,004 – масса гидроксида натрия, соответствующая 1 см3 раствора соляной

кислоты молярной концентрации точно с (HCl)=0,1 моль/дм3 (0,1 н.), г;

m – масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,01%.

7. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Средство “Хлорамин Б” упаковывается в полиэтиленовые пакеты по 100–500 г и в мешки весом не более 30 кг.

7.2. Хранение средства осуществляют при температуре от минус 30 0С до плюс 30 0С в герметично закрытых оригинальных упаковках производителя вдали от источников тепла и открытого огня, отдельно от лекарственных препаратов в сухом, темном и прохладном месте, недоступном детям.

7.3. При случайном высыпании средства собрать его и отправить на утилизацию в порядке, установленном региональными органами санэпиднадзора. Остатки смыть большим количеством воды и нейтрализовать 5% раствором кальцинированной соды или сульфита натрия. При этом следует использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, для глаз - герметичные очки, для кожи рук - перчатки резиновые.

7.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7.5. Транспортировка средства возможна любыми видами транспорта в оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.